- Собранную лестницу располагают  на расстоянии 2,5 м  от  опоры.
Используя обвязные канаты, поднимают лестницу в рабочее положение,
обеспечивая полное прилегание верхнего упора к опоре и небольшой зазор
(20... 50   мм)  по среднему упору.   Обвязными  канатами  крест- накрест
навстречу друг другу через имеющиеся выступы среднего упора закрепляют
лестницу к опоре.   Фиксацию   верха  лестницы  за опору  производят с
помощью ремня, затягиваемого пряжкой.

- Лестница считается устойчивой, если верхний упор плотно прилегает к
опоре, а резиновые под ушки или выдвижные стержни на нижней опорной
балке плотно прижаты к земле.

7. Техническое обслуживание.

В ежедневное техническое обслуживание лестницы электроизоляционной входит ее очистка от загрязнения мягкой х/б или иной тряпкой, при необходимости, смоченной водой и слегка отжатой.

Повреждения и следы коррозии на металлических деталях, при необходимости очистить и покрыть любой эмалью (ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 или НЦ-211). При возникновении скрипа в шарнирах складывания - смазать минеральным машинным маслом или смазкой ЛИТОЛ 24.

8. Правила хранения и транспортирования.

Хранить лестницу электроизоляционную под навесом.

При транспортировании лестницы ее необходимо подвешивать на поставляемые в комплекте металлические крюки-кронштейны для избежания повреждений внутренних кромок тетив.

9. Свидетельство о приемке.

Лестница электроизоляционная 9-ти метровая приставная изготовлена в соответствии с действующей документацией ЛЭА.0109.000 и призвана годной для эксплуатации.

Дата изготовления:

Штамп ОТК:

«__»__________________2005 г.

«__ »____________________ 2005 г.

10. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации лестницы электроизоляционной - 12 месяцев с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия. Назначенный срок службы лестницы 5 лет.

# Утвержден ЛЭА.0109.000ПП-ЛУ

ЛЕСТНИЦА

## ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

9-ти МЕТРОВАЯ

ПАСПОРТ

ЛЭА.0109.000ПП

2005г.

1. Назначение.

Лестница электроизоляционная 9-ти метровая приставная, отвечающая требованиям электробезопасности, изготовлена из композитных стеклопластиковых материалов в соответствии с требованиями технического задания Департамента электрификации и электроснабжения МПС России.

Используется для проведения работ по обслуживанию контактной сети железных дорог, ремонта оборудования и других подсобных или строительно-монтажных работ.

2. Технические характеристики.

| № п/п | Наименование параметров | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Длина лестницы в разложенном состоянии | 9025 мм. |
| 2, | Длина лестницы в сложенном состоянии | 4535 мм. |
| 3. | Ширина лестницы | 406мм. |
| 4. | Габаритная толщина лестницы в сложенном положении | 270мм. |
| 5. | Шаг ступеней | 350мм. |
| 6. | Количество ступеней | 25 |
| 7, | Масса лестницы | 32,5 кг. |
| 8. | Объемное электрическое сопротивление | 1012ОМхм. |
| 9. | Допускаемая нагрузка на ступень | 200 кгс. |
| 10. | Допускаемая статическая нагрузка на страховочный канат с ловителем-самохватом | 300 кгс. |
| И. | Допускаемая нагрузка на ролик для поднятия груза | 40 кгс. |

3. Комплектность.

- Лестница электроизоляционная 7-ми метровая приставная -1 шт.

- Ловитель-самохват ручной типа «Жумар» -	1 шт.

- Кронштейны подвески лестницы для транспортирования -   2 шт.

- Паспорт ЛЭА.0109.000ПП.

4. Требования по технике безопасности.

Перед  началом  работ обмотайте оба обвязных  каната меньшего сечения вокруг опоры крест-накрест навстречу друг другу.

- Фиксацию верха лестницы за опору производят с помощью ремня
затягиваемого пряжкой.

- Подъем  и  спуск  по  лестнице работника производится только  с
застегнутым   монтерским   поясом,   закрепленным   карабином   за
ловитель-самохват.

ПОМНИТЕ: Ваша безопасность и здоровье зависит от соблюдения правил работ на высоте.

5. Устройство изделия.

Лестницы изготавливаются из высокопрочного стеклопластикового профиля АпАТэК СПП-К-70х35 для тетив и профиля АпАТэК СПП-К-64х35-для ступеней. Для удобства эксплуатации лестница может складываться до размера 4535 мм. Лестница состоит из верхней и нижней секций. В середине лестницы имеется складной средний упор, который фиксируется в разложенном положении растяжками из капронового шнура. Верхняя секция содержит упор, изготовленный из стеклопластика с защитной металлической окантовкой. Нижняя секция имеет опорные подпятники с нанесенным на них износостойким противоскользящим покрытием для работы с твердых поверхностей (асфальт, бетон и др.) и выдвижными стержнями с фиксаторами для работы с мягких грунтов.

Для работы на высоте лестница снабжена страховочным канатом и ловителем-самохватом типа «Жумар», используемый в альпинистском снаряжении. Для крепления лестницы к опоре имеются два обвязных каната и ремень с пряжкой на верхней секции.

Климатическое исполнение «У», категория 1 по ГОСТ 15150 для работ при температуре окружающей среды в пределах от -45°С до +60°С и относительной влажности до 100% при температуре +25°С.

6. Подготовка к работе.

6.1.	Работы по сборке производятся на ровной площадке с размерами 11x3 м.

- Перед началом работы снимите с лестницы транспортировочные крюки-
кронштейны. Размотайте и уложите рядом с лестницей оба обвязных и
страховочный канаты.

  - Разложите   лестницу    в   рабочее   положение,   совместив   отверстия   в
 металлических   кронштейнах.   При   необходимости,   покачивая   одну   из
 секций    лестницы,    вставьте    в    отверстия    до    упора    шпильки    2шт.
 закрепленные на леске, поверните на 90° пластинку-флажок на шпильках,
 чтобы предотвратить их выпадение при подъеме лестницы.